Тренажер Forward трактора МТЗ-1221 или эквивалент

Тренажер колесного трактора МТЗ-1221 должен быть предназначен для обучения вождению кандидатов в водители по профессии тракторист. Процесс обучения должен обеспечивать максимальное приближение условий обучения к условиям работы водителя реального трактора. Тренажер должен помогать выработать базовые физические навыки работы с органами управления трактора: правильная работа рулём, педалями и рычагами управления, уверенное включение нужной передачи, правильное руление, маневрирование, пользование контрольно-измерительными приборами трактора. В тренажере должны присутствовать детально проработанные и информативные упражнения, позволяющие ученикам осваивать и отрабатывать навыки работы с органами управления трактора МТЗ-1221.

Тренажер трактора должен соответствовать требованиям программы подготовки водителей тракторов. Тренажер трактора должен быть прост в эксплуатации и должен позволять решать следующий круг задач образовательного характера:

- выработка моторных навыков управления процессами типичных колесных тракторов;

- изучение принципов и режимов работы узлов и агрегатов оборудования на практике, без риска и амортизации реального колесного трактора и затрат на техобслуживание и ГСМ;

- изучение органов управления колесного трактора МТЗ-1221.

Тренажер должен обеспечивать следующие возможности:

- изучение состава, расположения органов управления и контрольно-измерительных приборов (КИП) кабины, а также практическое обучение правилам пользования органами управления;

- применение реальных усилий при работе с органами управления;

- имитацию порядка подготовки к пуску и пуск двигателя, остановки двигателя, контроль его работы;

- имитацию приемов начала движения с места с различных позиций, переключения передач, руления, поворотов, торможения различными способами, движения задним ходом;

- имитацию разгонных характеристик, изменения скорости движения в диапазоне скоростей реального трактора, движения по инерции, скатывания на подъемах и спусках, торможение тормозом, двигателем и комбинированным способом;

- имитацию звукового сигнала, шума работающего двигателя, и основных агрегатов и узлов машины на месте обучаемого;

- автоматическую фиксацию допускаемых ошибок, а также формирование базы данных о результатах выполнения упражнений обучаемым;

- выбор упражнений из набора и задание начальных условий их выполнения, управление подготовкой, началом и ходом выполнения упражнений с возможностью изменения условий их выполнения.

Программное обеспечение тренажера должно обеспечивать:

- реалистичную физику поведения и движения техники, максимально приближенную к реальности;

- изучение состава, расположения органов управления и контрольно-измерительных приборов (КИП) кабины, а также практическое обучение правилам пользования органами управления;

- выбор упражнений из набора и задание начальных условий их выполнения;

- обзор закабинного пространства с помощью поворота камеры;

- фиксирование ошибок, допущенных обучаемым при выполнении заданий;

- возможность анализировать результаты выполнения упражнений в статистике.

- смену времени суток и погодных условий;

- наличие в точности воссозданной модели трактора «МТЗ-1221».

Программное обеспечение тренажера должно позволять:

- контролировать воздействия обучаемого на органы управления;

- задавать имитируемые учебные задания;

- визуально демонстрировать работу трактора;

- осуществлять виртуальную коррекцию показаний приборов в зависимости от режимов работы;

- формировать статистику выполнения упражнений;

- осуществлять в режиме реального времени согласование виртуальной сцены с действиями обучаемого, совершаемыми с органами управления;

- осуществлять в режиме реального времени согласование виртуальной сцены с информацией, отображаемой на виртуальных контрольно-измерительных приборах, установленных на тренажере.

Тренажер должен иметь следующую комплектацию:

- Органы управления и приборы трактора МТЗ-1221

- Монитор с диагональю не менее 42 дюймов

- Блок сопряжения

- Комплект электрических кабелей

- Программное обеспечение

- Компьютерное оборудование

- Документация

Органы управления и приборы:

- Рулевое колесо

- Переключатель подрулевой

- Комбинация приборов:

- тахоспидометр

- указатель давления масла в двигателе

- указатель уровня топлива в баках

- вольтметр

- указатель температуры жидкости в системе охлаждения

- Блоки контрольных ламп

- Выключатель стартера и приборов

- Выключатель  аварийной  световой  сигнализации

- Кнопка тумблер управления блокировкой дифференциала заднего моста

- Кнопка тумблер управления передним ведущим мостом

- Педаль управления подачей топлива

- Педаль тормоза

- Рукоятка фиксации наклона рулевой колонки

- Рукоятка  остановки двигателя

- Педаль сцепления

- Рычаг переключения передач КП

- Пульт управления  ПВМ и блокировкой дифференциала заднего моста

- Выключатель «массы» аккумуляторных батарей

- Рычаг переключения диапазонов КП

- Рычаг стояночного тормоза

- Кресло водителя с регулировками сидения и спинки кресла

- Рычаг управления подачей топлива

- Рычаг позиционного регулирования

- Рычаг силового регулирования

- Рычаг управления ВОМ

- Рычаги управления выводами гидросистемы

Программное обеспечение должно обеспечивать следующие функции:

- Перечень транспортных средств, доступных для управления: трактор МТЗ-1221 или эквивалент

- Районы для учебного вождения: трактородром, набор городских дорог, проселочная дорога

- Вождение в различных погодных условиях: ясно, влажно, туман, дождь

- Вождение в различное время суток: утро, день, вечер, ночь

- Возможность комбинирования указанных выше параметров должна позволять задавать разный уровень сложности условий вождения.

Перечень нарушений правил дорожного движения, которые должны контролироваться программой:

- Проезд на запрещающий сигнал светофора

- Нарушение правил проезда перекрестков. Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков

- Нарушение правил маневрирования. Невыполнение требования Правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой

- Невыполнение требования Правил дорожного движения, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении

- Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения

- Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги. Движение по пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения

- Выезд в нарушение Правил дорожного движения на сторону дороги, предназначенную для встречного движения

- Столкновение с неподвижным объектом

- Столкновение с автомобилем

- Создание аварийной ситуации

Средства выдачи информации по ходу прохождения учебной сессии должны включать как минимум:

- Экранные сообщения с методическими указаниями по выполнению упражнений;

- Пейджинговые сообщения, появляющиеся на короткий промежуток времени. Содержат предупреждения, указания на нарушение ПДД;

- Сообщения с предупреждениями и указаниями на нарушения ПДД;

- Диалоговое окно с сообщением о завершении упражнения. Выводится на экран в случае успешного выполнения задания либо в случае серьезного нарушения методических указаний по ходу выполнения упражнений;

- Навигатор, отображающий схематичную карту местности.

Должен быть реализован режим свободного вождения с контролем правил дорожного движения:

- Вождение по произвольному маршруту в разных районах города, по загородному шоссе, проселочной дороге, горной местности. Данный режим не должен иметь условий и пошагового контроля выполнения, это дает инструктору свободу и возможность самостоятельно ставить задачу, задавать начальные условия и полностью контролировать действия ученика. При этом автоматически должно контролироваться соблюдение учеником правил дорожного движения. Допущенные в ходе вождения нарушения должны заноситься в статистику.

- Локации для свободного вождения должны включать в себя разные типы перекрестков:

- нерегулируемые перекрёстки

- кольцевые перекрёстки

- регулируемые перекрёстки

- перекрёстки регулируемые светофорами с дополнительной секцией

- Локации для свободного вождения должны включать в себя разные типы дорог:

- односторонние дороги

- двусторонние дороги с одной полосой в каждом направлении

- двусторонние дороги с двумя полосами в каждом направлении

- двусторонние дороги с тремя полосами в каждом направлении

- горные дороги с крутыми подъемами и спусками

- тоннель

- водоем

- сеть проселочных и загородных дорог

- деревенская местность.

В комплекте тренажера должно поставляться следующее компьютерное и электронное оборудование:

| Наименование, товарный знак и модель | Кол-во, не меньше | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Процессор | 1 шт. | Частота работы процессора, не менее – 2,8 ГГц. Количество ядер, не менее – 2 шт. |
| Системная плата | 1 шт. | Разъем для оперативной памяти типа не ниже DDR3, не менее – 2 шт. Максимальный объем оперативной памяти, не менее - 16 ГБ. Двухканальная архитектура памяти – наличие. Сетевой контроллер, не менее 10/100 Мбит – наличие. Разъем PCI Express x16 с режимом работы x16, не менее - 1 шт. Разъем с поддержкой SATA-устройств, пропускной способность 3 Гб/с, не менее – 2 шт. Разъем для подключения дополнительных вентиляторов, не менее – 1 шт. Разъем интерфейса USB 2.0 на системной плате, не менее – 2 шт. Разъем для вентилятора ЦП, не менее – 1 шт. 24-контактный ATX-разъем – наличие. 4-контактный разъем ATX 12 В – наличие. LAN-розетка RJ-45 на задней панели – наличие. Порт USB 2.0 на задней панели, не менее – 2 шт. Порт PS/2 для подключения клавиатуры и мыши на задней панели, не менее – 1 шт. Аудио разъем на задней панели, не менее – 3 шт. |
| Оперативная память | 1 шт. | Объем модуля памяти не менее 4096 Мб Соответствие стандарту DDR3 |
| Привод DVD ROM | 1 шт. | Интерфейс подключения SATA – наличие. Механизм загрузки дисков автоматический лоток – наличие. Максимальная скорость чтения CD, не менее – 40x. Максимальная скорость чтения DVD, не менее – 12x. |
| Видеокарта | 1 шт. | Объем памяти, не менее - 2 Гб. Поддержка DirectX 11 – наличие. Разъем HDMI, не менее – 1 шт. Разъем DVI, не менее – 1 шт. |
| Накопитель | 1 шт. | Объем, не менее - 120 Гб. Интерфейс SATA/600 – наличие. |
| Блок питания | 1 шт. | Мощность, не менее – 400 Вт. Вентилятор – наличие. Питание материнской платы (24-pin), разборный 20+4 pin, коннектор – наличие. Питание центрального процессора (4-pin), коннектор – наличие. Питание видеокарты (6-pin), коннектор, не менее – 1 шт. Питание SATA (15-pin), коннектор, не менее – 2 шт. Питание Molex (4-pin), коннектор, не менее - 2 шт. |
| Корпус | 1 шт. | USB 2.0 разъемы на передней панели, не менее – 2 шт. Audio разъемы на передней панели, не менее – 2 шт. Кнопка включения – наличие. Кнопка сброса – наличие. Индикатор Power – наличие. Индикатор HDD – наличие. Возможность установки дополнительных вентиляторов, не более – 6 шт. |
| Монитор | 1 шт. | Размер диагонали экрана не менее 105 см Разрешение экрана не менее 1920 x 1080 Формат экрана 16:9 Не менее 1 разъема HDMI |
| Клавиатура | 1 шт. | Количество клавиш – не менее 100 Поддержка русского и английского языков - наличие Интерфейс подключения – PS/2 или USB |
| Мышь | 1 шт. | Тип – оптическая, симметричная (подходит для использования правши и левши) Колесо вертикальной прокрутки Интерфейс подключения – PS/2 или USB |
| Электронное устройство защиты | 1 шт. | Материал корпуса - ударопрочный пластик Рабочая температура - от -25 до 70 градусов C Влажность - 0 – 95% Число циклов перезаписи одной ячейки памяти - не менее 1,000,000 Срок хранения информации в памяти - не менее 10 лет Размеры - не более 43х16х10 мм Вес - не более 10 г Разъем - USB Type A Размер памяти: не менее 112 байт на чтение/ не менее 112 байт на запись-чтение |
| Блок сопряжения | 1 шт. | Блок сопряжения должен быть построен на базе AT91SAM7X или эквивалент с ядром не ниже ARM7, корпус LQFP-100 или эквивалент с шагом выводов не более 0,5 мм. Контроллер сборки и обработки информации должен быть оснащен: Встроенная высокоскоростная флеш – память доступ за 1 цикл при тактовой частоте не менее 30МГц время записи страницы не менее 6 мс не ниже 10000 циклов записи возможность посекторной защиты Встроенная SRAM память доступ за 1 цикл при максимальной тактовой частоте Тактовый генератор встроенный малопотребляющий RC – генератор внешний кварцевый резонатор с диапазоном частот не менее 3-20 МГц один PLL модуль Усовершенствованный контроллер прерываний индивидуально маскируемые прерывания не менее 8 уровней приоритета векторизированные источники прерываний не менее 2 внешних входа прерываний и 1 «быстрого» входа Отладочный порт двухпроводной UART с поддержкой канала отладки и специального прерывания Не менее 2 параллельных контроллера ввода вывода Не менее 62 программируемых линий ввода – вывода, мультиплексированных со встроенной периферией возможность генерации прерывания по изменению состояния по входу для каждой из линий индивидуальное программирование для каждой из линий открытого стока, подтягивающего резистора, и синхронного вывода Не менее 13 контроллеров прямого доступа к памяти Порт USB Device Full Speed (12 Mbps) Не менее 1352 байта встроенной, конфигурируемой FIFO – памяти Ethernet MAC 10/100 base-T и выше MII/RMII интерфейс встроенная FIFO – память выделенные каналы прямого доступа к памяти на прием и передачу Не менее 1 Part 2.0A и Part 2.0B CAN - контроллер Не менее 8 полностью настраиваемых почтовых ящиков Не менее 16 разрядный счетчик времени Синхронный последовательный контроллер (SSC) независимые сигналы тактовой частоты и фреймов для передатчика и приемника высокоскоростной непрерывный поток данных, с поддержкой 32 – разрядных посылок Не менее 2 универсальных последовательных порта (USART) поддержка интерфейсов ISO7816, IrDA, RS485 полная поддержка сигналов модема для USART1 Не менее 2 master/slave SPI интерфейса 8/16 бит передача данных Не менее 4 сигналов выбора кристалла Не менее 1 TWI интерфейс Не менее чем Восьмиканальный, 10 – битный АЦП IEEE® 1149.1 JTAG интерфейс 5В совместимые входы/выходы Встроенный стабилизатор питания ядра 1,8 В Частота работы ядра в диапазоне не ниже 0 – 55 МГц Корпус LQFP - 100 или эквивалент Требования к монтажу слаботочных цепей тренажера: электропроводка должна быть закреплена и увязана в конструкции рамы в соответствии с ГОСТ_23586-96. Для проводов с сечением не менее 0,35мм диаметром жгута не более 10мм должны быть увязаны с шагом не менее 10мм. |

Специальные требования к компьютерному оборудованию:

- Оборудование и поставляемое программное обеспечение должны быть совместимы.

- Всё программное обеспечение должно быть русифицировано.

Программное обеспечение:

- Операционная система Microsoft Windows 10 (или эквивалент)

- Симулятор «FORWARD.  Трактор» (или эквивалент)

Габариты и вес:

- Рабочие размеры не более 1600х970х1450 мм

- масса (кг) – не более 190 кг

Электрические параметры

- электропитание – однофазная сеть 220В (±10%), 50 Гц

- потребляемая мощность -  0.9 кВт

# Оборудование должно соответствовать требованиям технических регламентов таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Тренажер должен сопровождаться следующей документацией:

- паспорт изделия;

- инструкция на русском языке;

- декларация соответствия;

- гарантийный талон.

Гарантийный срок - не менее 12 месяцев.